## Slide 1: Masterclass sur les Partenariats Public-Privé pour des Infrastructures Résilientes au Changement Climatique

## Slide 2: Module 2- Évaluation des risques: b) Intégrer la résilience climatique dans la phase d’évaluation des PPP

## Slide 3: Plan du Module
Rappel du Module 2a
Évaluation des risques climatiques : phase d’analyse du projet
Incertitudes dans l’évaluation des risques climatiques
Notes: Considering client resilience in the Project Appraisal Stage is essentially an expansion of what was considered at Project Identification Phase – so we start with a recap of Module 2a.
Then we go through the key matter of Climate Risk Assessment in this phase.
And end with an extra cross-cutting topic – how to deal with uncertainties in climate risk assessment.

## Slide 4: Plan de la Présentation
Rappel du Module 2a
Évaluation des risques climatiques: phase d’évaluation du projet
Incertitudes dans l’évaluation des risques climatiques
Notes: Considering client resilience in the Project Appraisal Stage is essentially an expansion of what was considered at Project Identification Phase – so we start with a recap of Module 2a.
Then we go through the key matter of Climate Risk Assessment in this phase.
And end with an extra cross-cutting topic – how to deal with uncertainties in climate risk assessment.

## Slide 5: Rappel : Phase d’Identification du Projet
Nous devons nous poser les questions suivantes: ce projet est-il pertinent? Doit-il être mis en œuvre sous forme de PPP? Et le changement climatique influence-t-il nos réponses à ces interrogations?
Le filtrage précoce doit examiner à la fois la résilience des infrastructures et la résilience que celles-ci peuvent générer.
Un examen de haut niveau des aléas climatiques permet d’identifier ceux qui ont un impact significatif sur un projet.
Notes: Point 1: Because climate change may result in projects being less appealing due to increased risk – especially coastal projects influenced by sea level rise.
Point 2: Starting with a focus on hazards rather than risks enables a simpler screening to be done that requires less knowledge and less complex data inputs.
Point 3: Considering resilience through infrastructure entails looking at the project from a broader perspective and considering how that project can contribute to the resilience of surrounding systems (people, infrastructure, natural resources)

## Slide 6: Phase d’identification du projet : Points d’intervention pour la résilience climatique
Notes: Recap on Identification Phase.
To help identify whether a Project is a ‘good project’, the CRIO Handbook highlights a High-level Climate Risk Screening as the crucial task in the Project Identification Phase.

## Slide 7: Analyse préliminaire du risque climatique
Définir l’emplacement du projet
A
Identifier les aléas climatiques
B
Estimer l’impact des aléas
D
Évaluer l’exposition du projet
C
Niveau de risque
E
Identifier les options de résilience
F
Emplacement de l’actif | Aléa climatique | Exposition | Impact (Vulnérabilité) | Niveau de Risque | Options de Résilience | Impact Résiduel
A | B | C | D | E = C X D | F | G = E-F
Recueillir les données pertinentes sur les aléas climatiques
Une évaluation détaillée des risques climatiques est-elle nécessaire?
Par aléa
Notes: In this graphic, I’ve outlined the high-level climate screening process.
1-Location-starts with…
2-Hazards-think of list that we went through earlier….
3-Exposure-To what extent are project assets or users exposed to the hazard?
4-Impact-How sensitive is the project to the hazard, and can the project adapt to the hazard?
5-Risk Score-Combining exposure and impact, enables us to determine overall risk score related to a specific hazard, and hence to prioritise which hazards are the most important for considering further.
6-Resilience Options-Then logical to do a preliminary identification of actions that the project could consider taking to address the impact of the hazard – we call these Resilience Options.

## Slide 8: Phase d’ évaluation du projet
Notes: In this presentation we focus on the project appraisal phase and, particularly, the process of undertaking a climate risk assessment.
The subsequent Module 3 presentation goes further to address the task of ‘Identify and appraise resilience options’.

## Slide 9: Plan du Module
Rappel du Module 2a
Évaluation des risques climatiques: phase d’évaluation du projet
Incertitudes dans l’évaluation des risques climatiques
Notes: Considering client resilience in the Project Appraisal Stage is essentially an expansion of what was considered at Project Identification Phase – so we start with a recap of Module 2a.
Then we go through the key matter of Climate Risk Assessment in this phase.
And end with an extra cross-cutting topic – how to deal with uncertainties in climate risk assessment.

## Slide 10: Évaluation des risques climatiques
Fournir les éléments nécessaires pour comprendre les risques climatiques d’un projet et de leur évolution future possible.
OBJECTIF
Évaluer la vulnérabilité des actifs et des usagers selon différents scénarios climatiques
Évaluer l’exposition des actifs et des usagers selon différents scénarios climatiques
Collecter les données nécessaires à l’évaluation des risques climatiques
1
2
3
CRIO Handbook: Appraisal Phase, p29-36
Notes: What is the purpose of the climate risk assessment in this Phase?
There are 3 main steps as defined in the CRIO Handbook – as listed on slide.

## Slide 11: Évaluation des Risques Climatiques
Fournir les éléments nécessaires pour comprendre les risques climatiques d’un projet et de leur évolution future possible.
OBJECTIF
1
2
3
Évaluer la vulnérabilité des actifs et des usagers selon différents scénarios climatiques
Évaluer l’exposition des actifs et des usagers selon différents scénarios climatiques
Collecter les données nécessaires à l’évaluation des risques climatiques
1
CRIO Handbook: Appraisal Phase, p29-36
Notes: The first step is about data collection

## Slide 12: Évaluation des risques climatiques: Collecte des données nécessaires
Données climatiques :
  Stations hydrométéorologiques (emplacement, type de station, précipitations horaires/quotidiennes, température, périodes de retour)
  Niveaux d’eau et débits fluviaux (profondeur, séries temporelles quotidiennes/horaires du débit des rivières)
  Systèmes d’alerte précoce (emplacements, efficacité)
  Cartes des aléas et rapports de réponse (inondations, glissements de terrain)
  Historique des événements climatiques extrêmes (lieu, date, ampleur/étendue, impacts/dommages)
  Données d’infrastructure:
  Base de données routières et caractéristiques des actifs (élévation, alignement, conception, ponts, ponceaux, infrastructures de drainage)
  Données de trafic (comptage par type de véhicule, prévisions de croissance)
  Données spatiales sur les infrastructures d’importance vitale (éducation, santé, activités économiques)
Autres études / rapports:
  MNT haute résolution (résolution de 30 m ou plus fine si disponible)
  Cartes d’occupation du sol (zones naturelles/protégées)
  Directives de conception et d’entretien des route (normes, standards)
  Données démographiques et socio-économiques (recensement, répartition de la population, indices de richesse)
Notes: The use of data from local meteorological stations is highly valued compared to data from climate models.
Detailed information is crucial for a successful climate risk assessment and to tailor the analysis as best as possible to the local/project context
(the slide provides further examples of the detail that is typically necessary to support a climate risk assessment)

## Slide 13: Évaluation des risques climatiques: Implication des parties prenantes
Parties Prenantes | Contribution à l’évaluation des risques climatiques
Communes | Conditions climatiques, environnementales et sociales locales, et impacts sur les moyens de subsistance. Apporter des perspectives genrées sur la manière dont les impacts climatiques affectent les femmes, les enfants et les groupes vulnérables. Fournir des informations sur les mécanismes d’adaptation et les stratégies de résilience existants.
Promoteurs de Projet | Identifier les risques climatiques potentiels lors des études de faisabilité et de conception du projet. Collaborer avec les parties prenantes pour intégrer l’inclusivité et la diversité dans les objectifs du projet.
Autorités publiques régulateurs | Mettre en place des normes réglementaires imposant l’intégration du sexe dans les évaluations des risques climatiques. Imposer l’inclusion d’indicateurs sensibles au sexe pour suivre les impacts socio-économiques sur les différents groupes.
Organisations de la Société Civile | Plaider pour l’inclusion des groupes vulnérables dans les consultations et la prise de décision. Mener des recherches sur les impacts genrés et socio-économiques du changement climatique afin d’alimenter l’évaluation des risques.
Secteur Privé et Experts Industriels | Apporter une expertise technique sur la modélisation des risques climatiques et les stratégies d’atténuation. Évaluer les risques financiers liés aux impacts climatiques en tenant compte des aspects socio-économiques.
Recherche | Ressources sur les projections climatiques et les impacts des risques climatiques. Outils et méthodologies pour réaliser des évaluations des risques climatiques sensibles au genre.
Notes: Relevant across all stages of the project, but also for the data collection, is the development of a stakeholder engagement plan
Different stakeholders have different data/information that can provide insights for the analysis

## Slide 14: Évaluation des risques climatiques
Fournir les éléments nécessaires pour comprendre les risques climatiques d’un projet et de leur évolution future possible.
OBJECTIF
Évaluer la vulnérabilité des actifs et des usagers selon différents scénarios climatiques
Évaluer l’exposition des actifs et des usagers selon différents scénarios climatiques
Collecter les données nécessaires à l’évaluation des risques climatiques
1
2
3
CRIO Handbook: Appraisal Phase, p29-36
Notes: The 2nd step is assessing the exposure of assets and end users

## Slide 15: Évaluation des risques climatiques: Exposition
La ligne ferroviaire comprend les actifs suivants:
  Voie ferrée unique (écartement métrique) avec traverses métalliques construites dans les années 1930;
  5 ponts pour traverser de grandes rivières et zones humides;
  Ponceaux pour l’évacuation des précipitations et des ruisseaux locaux traversant la voie ferrée;
  Passages supérieurs/inférieurs routiers et passages à niveau;
  Équipements de voie;
  Desservie par des trains de marchandises;
  Gares ferroviaires.
Notes: On exposure we map the assets, end users and socioeconomic activities along the project area
Here we present an example of the Uganda case study we will discuss later on

## Slide 16: Évaluation des risques climatiques
Identifier et évaluer, de manière qualitative et/ou quantitative, l’effet du climat sur le projet et les bénéficiaires
OBJECTIF
1
2
3
CRIO Handbook: Appraisal Phase, p29-36
Évaluer la vulnérabilité des actifs et des usagers selon différents scénarios climatiques
Évaluer l’exposition des actifs et des usagers selon différents scénarios climatiques
Collecter les données nécessaires à l’évaluation des risques climatiques
Notes: The 3rd step is about assessing the vulnerabilities and quantifying risk

## Slide 17: Évaluation des risques climatiques: Analyse de la vulnérabilité
Type d’Actif | Coûts par unité | Unité | Quantité totale | Valeur Totale [USD million]
Fondation | USD 102 | USD/m2 | 8.4 · 106 m2 | 857
Épaule | USD 68 | USD/m2 | 2.8 · 106 m2 | 190
Chaussée | USD 68 | USD/m2 | 4.9 · 106 m2 | 333
Petit ponceau | USD 32,500 | USD/ponceau | 809 ponceaux | 20*
Ponceau moyen | USD 55,000 | USD/ponceau | 26 ponceaux | 1*
Grand ponceau | USD 72,500 | USD/ponceau | 123 ponceaux | 6*
Petit pont | USD 50,000 | USD/pont | 6 ponts | 0
Pont moyen | USD 1,000,000 | USD/pont | 2 ponts | 2
Grand pont | USD 10,000,000 | USD/pont | 0 ponts | 0
Total |  |  |  | 1,409
Les fonctions de vulnérabilité sont définies en fonction de la valeur maximale des dégâts et du pourcentage de dégâts attendus lors de la survenue d’un aléa donné.
Ces fonctions sont définies pour toutes les combinaisons aléa/type d’actif.
Notes: The vulnerability is often determined by damage functions
They are a % of damage based on the occurrence of a hazard event
The total damage is defined by the asset value

## Slide 18: Évaluation des risques climatiques: Analyse de la vulnérabilité
Fonction de dommage liée aux températures extrêmes
Fonction de dommage liée aux précipitations locales
Fraction de dommage
Fraction de dommage
Chaussée
Accotement
Taux d’orniérage [mm/an]
Précipitations [mm/jour]
Petit ponceau (Serenje)
Grand ponceau (Serenje)
Ponceau Moyen (Serenje)
Ponceau Moyen (Mpika)
Petit ponceau (Mpika)
Grand ponceau (Mpika)
Notes: Examples of vulnerability curves (damage functions) for temperature and precipitation, as related to road surfacing and road culverts respectively.

## Slide 19: Évaluation des risques climatiques: Quantification des risques
Pertes directes:
Dégâts matériels causés aux actifs par les aléas.
Ces pertes sont dérivées par les fonctions de dégâts pour les combinaisons aléa/actif.
Les coûts sont calculés à partir des coûts de réparation, de l’augmentation des coûts d’exploitation et d’entretien, de la réduction de la durée de vie des actifs, etc.
Pertes Indirectes:
Les dégâts socio-économiques causés par l’indisponibilité des actifs.
Les coûts peuvent être calculés en fonction de l’impact sur la sécurité alimentaire, le commerce, etc.
Impacts sur le transport de passagers et de marchandises en raison des retards.
Perturbations de l’accès aux services.
Coupures d’électricité dues à des inondations.
Risques annuels totaux = Pertes directes + Pertes indirectes
Notes: Direct losses are mainly related to physical damage to assets
Indirect losses are mainly related to other disruptions and consequential losses or cascading impacts of climate risks

## Slide 20: Évaluation des risques climatiques: Quantification des risques
Pertes/avantages monétisés
Pertes/avantages non monétisés
Avantages Directs:
Dégâts matériels évités aux actifs routiers (ponts, ponceaux, chaussées, drainage)
Réduction de la fréquence des événements
Avantages Indirects:
Réduction des temps d’arrêt dus aux inondations, chutes de pierres et glissements de terrain
Réduction des retards de circulation, des coûts de stockage des marchandises et de leur détérioration
Avantages Directs:
Réduction de l’insécurité routière
Avantages Indirects:
Réduction/prévention des baisses de production électrique et des pannes de courant
Amélioration de l’accessibilité des services essentiels (éducation, santé, etc.)
Meilleur accès aux marchés pour la vente des produits agricoles
Amélioration de la sécurité alimentaire
Notes: The are losses that can be quantified and others that are often difficult to associate monetary terms
In any case, they should be recognized in the analysis

## Slide 21: Évaluation des risques climatiques: Quantification des risques pour des scénarios de changement climatique divers
Risque Annuel (pour le scénario RCP8.5):
  Référence – 1,2 million USD par an
  En 2050 – 3,7 millions USD par an
Le risque climatique principal est l’inondation pluviale, représentant 98 %. Une augmentation progressive de l’intensité des précipitations est attendue au fil du temps.
Les risques fluviaux apparaissent à l’avenir.
La plus grande part concerne le risque indirect, causé par l’interruption des opérations lorsque les actifs nécessitent une maintenance ou des réparations.
De plus, les bénéfices économiques indirects attendus grâce au développement du commerce ferroviaire augmentent le risque indirect au fil du temps.
Risque annuel total
Risque annuel [millions $/an]]
Référence (situation de base)
Année
Notes: Going into a bit more detail on how vulnerabilities and risks can be assessed across scenarios
This is an example for Uganda that we will discuss later in a Case Study (on Kampala-Malaba Rail Project)

## Slide 22: Évaluation des risques climatiques: Quantification des risques pour des scénarios de changement climatique divers
Le risque évolue selon les scénarios!
Risque annuel pour le scénario RCP85 (moyenne)
Risque annuel pour le scénario RCP45 (moyenne)
Risque annuel [millions $/an]
Risque annuel [millions $/an]
Niveau d’eau (Lac Victoria)
Niveau d’eau (Lac Victoria)
Température
Température
Période
Période
Référence
Référence
Notes: Key insights are that risk can change across scenarios.
Typically, climate change scenarios that assume more emissions, result in higher risk values – but there are sometimes exceptions to this! Its important to look at the results and try understand why there is a difference.

## Slide 23: Évaluation des Risques Climatiques: Quantification des risques pour des scénarios de changement climatique divers
Les risques évoluent selon les scénarios!
Risque direct annuel par type d’actif (moyenne du scénario RCP45)
Risque direct annuel par type d’actif (moyenne du scénario RCP85)
Référence
Risque annuel [millions $/an]
Risque annuel [millions $/an]
Référence
Remblai
Voie ferrée
Pont
Pont de Jinja
Petits ponceaux tubulaires
Grands ponceaux tubulaires
Ponceau rectangulaire
Ponceau voûté
Remblai
Voie ferrée
Pont
Pont de Jinja
Petits ponceaux tubulaires
Grands ponceaux tubulaires
Ponceau rectangulaire
Ponceau voûté
Notes: And across asset types.
Some asset types are more valuable (exposure is greater), or more vulnerable (more easily damaged).

## Slide 24: Évaluation des risques climatiques: Vue d’ensemble
Situation historique de référence
Projections futures
Courbes de vulnérabilité
Cartographie des actifs
Solutions d’adaptation
Pertes directes et indirectes
Avantages
Solutions prioritaires
Analyse coûts-avantages
Lignes directrices techniques
Justification de l'adaptation
Des coûts
Données socio-économiques
Aléa
Exposition
Vulnérabilité
Évaluation des Risques Climatiques
Notes: This flow-chart summarises the steps that have been described in earlier slides, and shows how they are inter-linked in a logical sequence.
i.e. start with inputs related to Hazard, Exposure and Vulnerability, and then combine those to calculate Direct and Indirect Losses, which is typically the outcome of the Climate Risk Assessment itself.
The Module 3 presentation then describes the following steps, starting with identification of Adaptation Solutions

## Slide 25: Plan du Module
Rappel du Module 2a
Évaluation des risques climatiques: phase d’analyse du projet
Incertitudes dans l’évaluation des risques climatiques
Notes: We’ll now conclude this Module 2b with an extra cross-cutting topic – how to deal with uncertainties in climate risk assessment.

## Slide 26: Qu’est-ce que l’incertitude?
Comment y faire face?
La modélisation climatique (même si différents modélisateurs peuvent avoir des hypothèses différentes).
Implication des parties prenantes pour parvenir à un consensus.
Incertitude vs. risque
L’incertitude est, en réalité, un risque qui ne peut pas être quantifié.
Avec le risque, nous pouvons estimer l’impact potentiel en fonction de la probabilité qu’il survienne et de sa gravité. Avec l’incertitude, nous ne savons pas.
Importance pour la résilience des infrastructures
Pour intégrer la résilience climatique, il est crucial de reconnaître que l’incertitude est inhérente à presque toute prise de décision. Le changement climatique accentue ces défis d’incertitude.
L’ignorer reviendrait à compromettre une gestion efficace des risques.
Définition
État d’incertitude quant à quelque chose (Google).
L’incertitude décrit l’imprévisibilité des événements.
Il n’y a de clarté ni sur la situation actuelle ni sur l’issue future.
Notes: (Read through slide to provide background to concept of uncertainty)

## Slide 27: Principes Clés de la Prise de Décision en Contexte d’Incertitude
Mesures apportant des bénéfices même en l’absence de changement climatique. Exemple : la limitation du développement en zone inondable génère des avantages, même si le changement climatique n’aggrave pas les inondations futures.
1. Stratégies sans regret
Mesures réduisant la vulnérabilité à faible coût, en intégrant une marge de sécurité dans les estimations. Exemple : utiliser une fréquence de sécheresse pessimiste pour planifier les cultures plutôt que de gérer la famine plus tard.
3. Stratégies avec marge de sécurité
Mesures pouvant être annulées si les scénarios futurs s’avèrent incorrects. Exemple : systèmes d’alerte précoce.
2. Stratégies réversibles et flexibles
4. Stratégies réduisant les horizons temporels de décision
Privilégier les mesures ayant une durée de vie plus courte afin d’éviter un verrouillage à long terme des infrastructures.
Ces mesures peuvent être réévaluées lorsque les perspectives futures deviennent plus claires.
Notes: (Read through slide)
Doing a sensitivity analysis on CBA can help in identifying which strategies would align with some of these principles.

## Slide 28: Incertitudes: Situation climatique de référence
Une situation climatique de référence sert de point de comparaison pour mesurer les impacts potentiels du changement climatique. En général, on examine les données de la période 1981–2020.
L’analyse des données historiques permet d’identifier les tendances des variables climatiques et de valider les résultats des modèles climatiques.
Défi principal: disponibilité de stations météorologiques disposant de mesures suffisantes et cohérentes.
Source: GCA, 2022. Climate Hazard Assessment. Kampala-Malaba Metre Gauge Railway Project.
Température
Précipitations
Anomalies de la température moyenne annuelle
Anomalies de la précipitations moyenne annuelle (mm)
Notes: Often, there is even uncertainty in the starting point – i.e. what is actually the historical or current state of the climate?
As explained in the slide, some effort is typically necessary to reduce this uncertainty. i.e. ground-truthing

## Slide 29: Incertitudes: Projections climatiques
Sources d’incertitude:
Erreurs des modèles: les modèles climatiques globaux (MCG) peuvent mal représenter le climat d’une région et sous-estimer ou surestimer les projections.
Incertitude: un ou plusieurs MCG peuvent ne pas refléter l’ensemble des changements climatiques possibles dans une région.
Résolution: les projections des MCG ont une résolution horizontale de plusieurs centaines de kilomètres et ne sont pas assez précises à l’échelle d’un projet.
Comment tenir compte de l’incertitude:
Prendre en compte une gamme de futurs climatiques plausibles au lieu de se baser sur un seul scénario projeté.
Considérer des scénarios peu probables mais plausibles pour les investissements importants et de long terme.
Adopter des solutions adaptatives et flexibles.
Utiliser le suivi pour éclairer la prise de décision.
Amplitude de l’incertitude
Source: IPCC. 2023. Synthesis Report for the Sixth Assessment Report. [Link]
Changement de la température de surface mondiale par rapport à 1850-1900
L’ombrage représente les plages d’incertitude pour les scénarios à faibles et fortes émissions
La période 2011-2020 était environ 1,1°C plus chaude que 1850-1900
Très élevé
Élevé
Intermédiaire
Faible
Très faible
Notes: Whilst there is a certain amount of uncertainty in the accurate representation of historical data, there is certainly greater uncertainty in future projections of climate. The IPCC figure illustrates how broad that bandwidth is for global temperature, for example. How can we deal with this uncertainty? (talk through sources and responses on the slide)

## Slide 30: Incertitudes: Désagrégation des projections climatiques
La désagrégation permet d’augmenter à la fois la résolution spatiale (exemple : de quelques centaines à quelques dizaines de kilomètres) et la résolution temporelle (exemple : de l’échelle mensuelle à l’échelle quotidienne).
Deux approches principales:
Désagrégation dynamique – utilisation de modèles climatiques régionaux
Désagrégation statistique – utilisation de relations empiriques
Points clés:
Fournir une évaluation plus détaillée des aléas climatiques pour le site du projet.
Le processus de désagrégation doit être corrigé pour éviter de reproduire des biais et validé à l’aide d’informations locales.
Cette analyse comporte toujours des incertitudes liées aux projections climatiques et au processus de désagrégation.
Entrée: Simulation GCM
Sortie: Résultat Désagrégé
Notes: Downscaling is one method of reducing uncertainty in climate projections. (as explained on the slide)
Downscaling is necessary if localised climate risk analysis or adaptation solution assessment is required.

## Slide 31: Incertitudes: Vulnérabilité
Degré auquel un système est vulnérable et incapable de faire face aux effets néfastes du changement climatique, y compris la variabilité et les extrêmes climatiques.
Dépend des conditions propres au site du projet:
Informations observables issues des expériences locales.
Facteurs socio-écologiques tels que le niveau de revenu, les modes d’occupation du territoire, les infrastructures, les écosystèmes et la santé humaine, le genre, la participation politique et les comportements individuels.
Facteurs biophysiques tels que la mauvaise gestion des terres, la déforestation ou les instabilités géophysiques. Certains écosystèmes sont plus exposés aux risques, comme les zones côtières basses et les zones de pergélisol.
Source: AR6 Work Group II , 2022. (https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf)
Les principaux risques pour l’Afrique augmentent avec le réchauffement climatique global
Mortalité et morbidité dues à la chaleur et aux maladies infectieuses
Perte de biodiversité et perturbation des écosystèmes
Réduction de la production alimentaire provenant des cultures, de la pêche et de l’élevage
Augmentation de la température moyenne mondiale par rapport à l’ère préindustrielle
Niveau d’impact ou de risque
Très élevé
Élevé
Modéré
Indétectable
Plage de transition
Niveau de confiance pour la transition
Notes: Vulnerability data is often qualitative, and thus even more uncertain than hazard or exposure data. Think about the data related to the vulnerability factors listed in this slide. How certain are we in the accuracy of the data that may be available on these aspects? Sometimes quantitative data is not even available at all. This suggests that if we want to reduce uncertainty in climate risk calculations, we should perhaps focus most of all on vulnerability, as that is where the greatest uncertainty sits.

## Slide 32: Incertitudes: Risque climatique
La quantification des risques climatiques comporte une incertitude inhérente liée aux incertitudes concernant l’aléa, l’exposition et la vulnérabilité.
Points clés:
Comprendre comment les résultats du risque climatique total peuvent évoluer selon les scénarios climatiques et les périodes de retour est essentiel pour les décisions d’investissement.
La capacité de visualiser et de communiquer clairement ces incertitudes soutiendra la définition du niveau de risque acceptable.
Risque annuel total
Risque annuel [millions $/an]]
Référence (situation de base)
Année
Notes: Its important to convey to stakeholders that the outcomes of a climate risk assessment have an inherent uncertainty. This can be expressed in quantitative terms by undertaking sensitivity analyses on the input data to the assessment, to calculate bandwidths of outcomes – as shown on the graphic (which shows sensitivity analysis on basis of statistical certainty for 2 different climate scenarios.

## Slide 33: Incertitudes: Solutions d’adaptation
Options d’aaptation | Valeur actuelle nette |  | Ratio coût-bénéfices |  | Taux de rentabilité interne | 
 | RCP4.5 | RCP8.5 | RCP4.5 | RCP8.5 | RCP4.5 | RCP8.5
Option 0: Conception de base | 2,483,000 EUR | 2,589,000 EUR | 1.74 | 1.77 | 16.57% | 16.78%
Option 1: Autonomiser les communes locales | 1,132,000 EUR | 1,259,000 EUR | 3.06 | 3.29 | 39.94% | 41.37%
Option 2: Conditions limites de conception futures | 563,000 EUR | 683,000 EUR | 1.23 | 1.28 | 12.96% | 13.48%
Option 3: Résilience améliorée | 558,000 EUR | 678,000 EUR | 1.23 | 1.28 | 12.93% | 13.45%
Les coûts des options d’adaptation peuvent varier, ce qui peut influencer les résultats de l’analyse économique.
Il en résulte que les options d’adaptation peuvent être plus ou moins économiquement viables.
Notes: When assessing the economic feasibility of adaptation solutions, the cost of the adaptation solution is an important variable. The cost can vary significantly depending on the detailed characteristics of that adaptation solution in a particular situation. As influenced by country, scale, etc. Again, a sensitivity analysis based on upper and lower-bound cost extremes can be useful in testing the impact of cost uncertainty.

## Slide 34: Questions de Discussion
Comment avez-vous géré la prise de décision dans des situations incertaines?
Comment avez-vous hiérarchisé les options de résilience en situation d’incertitude?
Notes: (The purpose of raising these questions is to stimulate the audience to think about how the preceding slides are relevant to the work that they have done. In climate risk assessments, but also uncertainty in other contexts. As the ways of addressing uncertainty are generally universal across context.)

## Slide 35: Récapitulatif : Phase d’ Évaluation – Évaluation des Risques Climatiques
La collecte de données détaillées (sur le climat et les infrastructures) constitue un élément clé de l’élaboration d’une évaluation des risques climatiques.
Les incertitudes sont inhérentes au processus d’évaluation des risques climatiques. Il est nécessaire de les intégrer à chaque étape du processus.
Les risques totaux peuvent évoluer selon les scénarios climatiques ; il est important de bien comprendre ces évolutions afin d’éclairer les décisions d’investissement.
Notes: Point 1: Climate Risk Assessments are more accurate if they are based on reliable data.
Point 2: Direct and Indirect Risk should be included for in the assessment. One of the key uncertainties in climate risk assessment is what the climate will do in the future – hence consideration of multiple different future climate scenarios is necessary.
Point 3: Each input to the CRA has uncertainty. Vulnerability data contains perhaps the greatest uncertainty. Sensitivity analysis is an important tool to understand the extent and impact of uncertainty. And there are multiple strategies that can be applied to deal with uncertainty – e.g. implement No Regret options first.